## Slide 1: Leveller Update Ver3 Test Report(160811)

## Slide 2: 1. a2_roll_gen_2d.proc
UI 에서 쓰는 아래의 내용 중 일부 수정
%ExitRollTableField%
point(fdist+fdist+280.0/2+roll_pitch*(4)+roll_pitch/2, 0, -1000)
point(-roll_dia/2+fdist+fdist+280.0/2+roll_pitch*(4)+roll_pitch/2, -roll_dia/2, -1000)
point(fdist+fdist+280.0/2+roll_pitch*(4)+roll_pitch/2 + L + 5000, 0, -1000)
point(fdist+fdist+280.0/2+roll_pitch*(4)+roll_pitch/2, 0, -1000)
point(-roll_dia/2+fdist+fdist+280.0/2+roll_pitch*(4)+roll_pitch/2, -roll_dia/2, -1000)
point(fdist+fdist+280.0/2+roll_pitch*(4)+roll_pitch/2, 0, -1000)
point(fdist+fdist+280.0/2+roll_pitch*(4)+roll_pitch/2, 0, -1000)
point(fdist+fdist+280.0/2+roll_pitch*(4)+roll_pitch/2 + L + 5000, 0, -1000)
수정 전
1,2,3,4 행
수정 후  행의 순서만 바뀜
2,1,4,3 행 순서

## Slide 3: 2. a4_contact_2d.proc
UI 에서 쓰는 아래의 내용 중 일부 수정
%UpperRollGenContact% |changed in 2d
%LowerRollGenContact% |changed in 2d
수정 전
수정 후
(surfaces 를 curves 로 변경)
*add_contact_body_surfaces
 *add_contact_body_curves
| =========== Upper Roll 1 ================
*new_cbody geometry *contact_option geometry_nodes:off
*contact_body_name
UpperRoll_1
*add_contact_body_curves
1
#
*cbody_center_rot
fdist+280.0/2+roll_pitch*(2*1-1)/2 30.0+280.0/2 0.0
*contact_value az
1
*contact_value vrot
plate_v/(280.0/2)
| =========== Upper Roll 1 ================
*new_cbody geometry *contact_option geometry_nodes:off
*contact_body_name
UpperRoll_1
*add_contact_body_surfaces
1
#
*cbody_center_rot
fdist+280.0/2+roll_pitch*(2*1-1)/2 30.0+280.0/2 0.0
*contact_value az
1
*contact_value vrot
plate_v/(280.0/2)